## Slide 1
Prof. Dr. Süleyman YALDIZ
Selçuk Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
TALAŞLI İMALAT USULLERİ

## Slide 2
Modern manada bir çalışma alanı olarak imalat; teknolojik ve ekonomik olmak üzere iki şekilde tanımlanabilir.
Teknolojik olarak imalat, parçaların ve ürünlerin yapımı için belirli bir başlangıç malzemesinin geometrisi, özellikleri ve/veya görünümünün değiştirilmesi için fiziksel ve kimyasal işlemlerin uygulanmasıdır.
İMALATA GENEL BAKIŞ

## Slide 3
İMALATA GENEL BAKIŞ
MÜHENDİSLİK
MALZEMELERİ
Metaller
Seramikler
Polimerler
Kompozitler
Fe-esaslı Metaller
Kristalin Seramikler
Camlar
Termoplastikler
Termosetler
Elastomerler
Metal Matris Komp.
Seramik Matris Komp.
Polimer Matris Komp.
Fe-dışı Metaller

## Slide 4
İMALATA GENEL BAKIŞ
Mühendislik Malzemeleri
Metaller: İmalatta kullanılan metaller genellikle, en az biri metal (metalik) olan iki veya daha fazla elementten oluşan alaşımlardır. Metaller ve alaşımlar genellikle iki ana gruba ayrılır. bunlar: (1) demir esaslı ve (2) demir dışı metaller ve alaşımlardır.
Seramikler: Bir seramik, metal (veya yarı metal) ve metal olmayan elementlerden oluşan bileşikler olarak tanımlanır. Tipik metal olmayan (ametal) elementler; oksijen, azot (nitrojen) ve karbondur.
Polimer Malzemeler: Polimerik malzeme, çok sayıda monomer adı verilen yapı ünitelerinden oluşan bir bileşiktir. Monomerlerin atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak çok büyük moleküller oluşturur.
Kompozitler: Kompozitler aslında farklı bir malzeme grubunu oluşturmazlar ve üç temel malzeme türlerinin karışımlarıdır. Kompozit, ayrı ayrı üretilen ve kendini oluşturan bileşenlerden daha üstün özellikler elde etmek için birleştirilen iki veya daha fazla fazdan oluşan bir malzemedir.

## Slide 5
İMALATA GENEL BAKIŞ
İmalat işlemi, bir malzemenin değerini arttırmak amacıyla fiziksel ve/veya kimyasal olarak değişimine yönelik tasarlanmış bir yöntemdir.
İmalat işlemleri iki temel sınıfa ayrılır.
Bunlar:
İşleme yöntemleri
Montaj işlemleri
Bir işleme yönteminde, malzemenin katma değerini arttırmak için iş parçasının şekli, fiziksel özellikleri veya görünüşünü değiştirmek için enerji kullanılır. Kullanılan enerji mekanik, termal, elektrik ve kimyasal enerji olabilir. Bu işlem esnasında enerji makine veya cihazlar ile kontrollü bir şekilde uygulanır.

## Slide 6
İMALATA GENEL BAKIŞ
İMALAT İŞLEMLERİ
İşleme Yöntemleri
Montaj İşlemleri
Şekillendirme İşlemi
Yüzey İşlemleri
Kalıcı Birleştirme İşlemi
Mekanik Birleştirme
Özellik Geliştirme

## Slide 7
Şekillendirme İşlemleri
Çoğu şekillendirme işleminde iş malzemesinin geometrisinde bir değişim oluşturmak için ısı, mekanik kuvvet veya her ikisi birden uygulanır.
Şekillendirme işlemleri genel olarak 4 ana gruba ayrılabilir.
Talaş Kaldırma İşlemleri
Katılaştırma Teknikleri (Döküm yöntemleri)
Parçacık İşleme Teknikleri (Toz metalürjisi)
Plastik şekil verme işlemleri
İMALATA GENEL BAKIŞ

## Slide 8
Günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin önemli bir kısmı malzemelerden talaş kaldırılarak imal edilmiştir. Talaş kaldırma işi genel olarak elde veya makinelerle aşağıdaki usullerle yerine getirilir.
Eğeleme
Vargel ve Planya işleri
Delme
Tornalama
Frezeleme
Broş (Tığ) çekme
Taşlama
TALAŞ KALDIRMA İŞLEMLERİ

## Slide 9
Kesme işlemi, bir iş parçasından talaş kaldırmak üzere iş malzemesinin kesilme deformasyonu olarak tanımlanabilir. Talaş uzaklaştığında, yeni yüzey ortaya çıkar.
TALAŞ KALDIRMA MEKANİĞİ

## Slide 10
İşlenebilen parça malzemesinin çeşitliliği
Parça şekillerinin ve özel geometrik formların çeşitliliği,
Örnek olarak:
Vida dişleri
Hassas yuvarlak delikler
Çok düzgün kenarlar ve yüzeyler
Yüksek boyutsal doğruluk ve yüzey kalitesi
TALAŞLI İMALATIN ÖNEMİ

## Slide 11
Genellikle, döküm, dövme ve çubuk çekme gibi imalat yöntemlerinden sonra gerçekleştirilir.
Diğer yöntemler, iş parçasının ön işlemlerini ve genel şeklini oluşturur.
Talaş kaldırma, diğer yöntemlerle oluşturulamayan son şekli, boyutları, yüzey kalitesini ve özel geometrik detayları oluşturabilir.
TALAŞ KALDIRMANIN İMALATTAKİ YERİ

## Slide 12
Malzeme sarfiyatı
Talaşlı imalatta üretilen talaşlar, en azından tek bir operasyonda atık malzemedir
Bir talaş kaldırma işlemi, belirli bir parça için döküm, toz metalurjisi veya plastik şekillendirme gibi alternatif yöntemlere göre daha fazla zaman alır
TALAŞ KALDIRMANIN ZAYIF YÖNLERİ

## Slide 13
(a): Birbirinin üzerinden kayan paralel serisi şeklinde talaş oluşumu
(b): Plakalardan biri, kayma şekil değişimini göstermektedir.
TALAŞ OLUŞUMUNDA KAYMA ŞEKİL DEĞİŞİMİ

## Slide 14
Talaş oluşumunun gerçeğe daha uygun görünüşü
Şekilde kayma düzlemi yerine kayma bölgesi ve takım-talaş ara yüzeyinde oluşan ikincil kayma bölgesi gösterilmiştir.
TALAŞ OLUŞUMU

## Slide 15
Kesintili talaş
Sürekli (akma) talaş
Yığma kenarlı (BUE) sürekli talaş
Yarı kesintili talaş
Talaş kaldırma sırasında kullanılan enerjinin yaklaşık %98’i ısı enerjisine dönüşür.
Bu durum, takım-talaş ara yüzeyinde sıcaklıkların artmasına yol açar.
Kalan enerji (% 2) talaşın elastik deformasyonuna harcanır.
TALAŞ KALDIRMADA DÖRT TEMEL TALAŞ TÜRÜ

## Slide 16
Gevrek parça malzemeleri
Düşük kesme hızları
Büyük ilerleme ve kesme derinliği
Yüksek takım-talaş sürtünmesi
Talaşın kırılmasıyla yüzeyin bozulması
KESİNTİLİ TALAŞ

## Slide 17
Sünek parça malzemeleri
Yüksek kesme hızları
Küçük ilerleme ve derinlikler
Sivri kesici kenar
Düşük takım-talaş sürtünmesi
SÜREKLİ (AKMA) TALAŞ

## Slide 18
Sünek malzemeler,
Düşük-orta kesme hızları ,
Takım-talaş sürtünmesi; yeni yüzeye, takımın kesme kenarı ucuna ve takımdan uzaklaşan talaş yüzeyine yapışan talaş parçacıklarına neden olur,
Yığma kenar oluşur ve belirli aralıklarda kopar.
YIĞMA KENARLI (BUE) SÜREKLİ TALAŞ

## Slide 19
Yarı sürekli–testere dişi görünümlü
Yüksek kayma şekil değişimi ve düşük kayma şekil değişiminin ardışık oluştuğu çevrimsel talaş şekli
Daha çok, talaş kaldırması zor metallerin yüksek hızlarda kesilmesi sırasında oluşur.
YARI KESİNTİLİ TALAŞ

## Slide 20
Eğe Üzerinde bulunan kesici dişler yardımıyla iş parçalarının üzerinden talaş kaldırarak istenilen biçim ve ölçüye getiren takımlara eğe denir. Yüksek karbonlu çelikten yapılırlar ve sertleştirildikten sonra kullanılırlar.
TEMEL TALAŞ KALDIRMA USULLERİ
Eğeleme ve markalama

## Slide 21
EĞE ÇEŞİTLERİ

## Slide 22
Mengene, eğelenecek iş parçalarının tespit edilmesi için kullanılan bağlama aracıdır.
MENGENE

## Slide 23
Pleyt, markalama esnasında iş parçasının üzerine konulduğu düzgün yüzeyli bir markalama aletidir. Pleytler markalamanın dışında ölçme ve kontrol laboratuvarlarında da yaygın olarak kullanılırlar. Hassas pleytler granitten imal edilirler.
PLEYT

## Slide 24
MİHENGİRLER VE MARKALAMA İŞLEMİNDE KULLANILMASI

## Slide 25
MARKALAMA VE KONTROL EL TAKIMLARI

## Slide 26
İş parçası mengene ağızları arasına ortalı bağlanmalı, tek taraflı bağlamadan kaçınmalı ve mengene elle sıkılmalıdır.
MENGENEDE İŞ PARÇASI BAĞLAMA

## Slide 27
EĞELEME İŞLEMİNİN UYGULANMASI

## Slide 28
Talaşlı imalat işlemelerde kesici takım iş parçası yüzeyinde pürüzler ve yükseklikler bırakır. Raspalama işlemi kalan yüksek noktaları ve pürüzlülükleri ortadan kaldırmak için manuel veya motorla çalışan bir takımla parça yüzeyinden talaş kaldırma işlemidir.
Doğruluk ve düzlük, raspalama işleminin iki temel avantajı olup, iş parçası yüzey kalitesi ve eş çalışan makine parçalarının geometrisinde iyileşmelere yol açar. Yaygın olarak raspalama işlemi bir biri üzerinde sürtünerek çalışan makine elemanlarının sürtünen yüzeylerine uygulanır.
RASPALAMA

## Slide 29
Testere laması testere koluna dişler öne bakacak şekilde takılır. Kesme işlemi öne doğru yapılır geriye çekerken baskı uygulanmaz. Kesilecek parça kısa bağlanmalıdır.
EL TESTERELERİYLE KESME

## Slide 30
EL MAKASLARI İLE KESME
El makasları ile ince saç parçalar kesilir.

## Slide 31
KOLLU MAKASLARLA KESME
Kollu makaslarla el kuvveti ile kesilemeyen saç parçalar ve bazı küçük kesitli dairesel, kare ve altıgen profilli dolu parçalar kesilir.

## Slide 32
ÇEŞİTLİ KESME MAKİNALARI
Giyotin makası
Şerit Testere
Flex
Profil Kesme makinesi

## Slide 33
ÖLÇME
Ölçme birim adı verilen ve bilinen bir değerle aynı cinsten bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına denir. İmalat ortamında ölçme amacıyla çok çeşitli aletler kullanılır.
Ölçü aletinin seçimi tümüyle iş parçasına uygulanan işleme operasyonlarına bağlıdır. Örneğin frezeleme işleminde ölçme için kumpas yeterli olurken taşlama operasyonu için mikrometre kullanmak gerekir.

## Slide 34
KUMPAS ÇEŞİTLERİ
Verniyerli Kumpas
Kumpasın kullanma şekli

## Slide 35
KUMPAS ÇEŞİTLERİ
Dijital Kumpas
Derinlik Kumpası

## Slide 36
KUMPASLARIN HASSASİYETLERİ
1/10 Metrik Kumpas

## Slide 37
KUMPASLARIN HASSASİYETLERİ
1/20 Metrik Kumpas

## Slide 38
KUMPASLARIN HASSASİYETLERİ
1/20 Metrik Kumpas

## Slide 39
KUMPASLARIN HASSASİYETLERİ
1/128’’ Parmak kumpas

## Slide 40
SANAL KUMPASLA ÖLÇME
Aşağıdaki sembole çift tıklayarak sanal kumpası görüntüleyin ve üzerindeki oklara (sağa-sola) basarak ölçüme işlemleri yapınız.

## Slide 41
MİKROMETRELERLE ÖLÇME

## Slide 42
MİKROMETRENİN KISIMLARI

## Slide 43
MİKROMETRE ÇEŞİTLERİ
İç Çap Mikrometresi
Derinlik Mikrometresi

## Slide 44
METRİK MİKROMETRE

## Slide 45
METRİK MİKROMETRE
1/200 (0.005)

## Slide 46
METRİK MİKROMETRE
1/1000 (0.001)

## Slide 47
SANAL MİKROMETRE İLE ÖLÇME
Aşağıdaki sembole çift tıklayarak sanal mikrometreyi görüntüleyin ve üzerindeki oklara (sağa-sola) basarak ölçüme işlemleri yapınız.

## Slide 48
MASTARLAR
Çatal mastarlar-silindirik parçalar
Tampon mastarları-delikler
Vida mastarları-iç/dış vidalar
Jhonson mastarları-kalibrasyon
Diş tarakları-vida adımı/parmakta diş sayısı tespiti
Çatal mastar Tampon mastarı
https://youtu.be/rWQGYhUOFtA
https://www.youtube.com/watch?v=TNZDweweRJk
Seri imalatta ölçü kontrolünde
kullanılan mastarlar

## Slide 49
VARGEL VE PLANYA TEZGAHLARI
Vargel tezgahı düzlem ve eğik profile sahip yüzeylerin işlenmesinde kullanılan bir takım tezgahıdır. Bu tezgahta kesici takım doğrusal olarak tekrarlı bir şekilde kesme hareketini yaparken iş parçasının bağlı olduğu tabla enine ilerleme hareketini yapar.
Planya tezgahı büyük boyutlu yüzeylerin işlenmesinde kullanılır. İşin bağlı bulunduğu tezgah tablası doğrusal olarak tekrarlı bir şekilde hareket ederken kesme işlemini yapan takımın bulunduğu başlık enine ilerleme hareketi yapar.

## Slide 50
VARGEL VE PLANYADA KESME HAREKETİ

## Slide 51
VARGEL VE PLANYADA KULLANILAN TAKIM
: Boşluk açısı
: Kama açısı
: Yardımcı kenar boşluk açısı
: Ayar açısı
: Uç açısı
: Talaş açısı
𝜙 : Yardımcı kesme kenarı açısı
: Geriye talaş açısı
: Esas-yard. keseme kenarı açısı

## Slide 52
YATAY VARGEL TEZGAHI

## Slide 53
DÜŞEY VARGEL TEZGAHI

## Slide 54
HİDROLİK VARGEL TEZGAHI

## Slide 55
PLANYA TİPİ VARGEL TEZGAHI

## Slide 56
DELİK DELME İŞLEMİ
Delme işlemi en önemli talaş kaldırma işlemlerinden biridir ve talaş kaldırma işlemlerinin %33’ünü içermektedir.
Diğer kesici takımlarla yapılan talaş kaldırma işlemlerinde harcanan zamanın yaklaşık %25’i delme işlemi olarak gerçekleşmektedir.
Delme işlemi Tornalama ve frezeleme işlemleri ile karşılaştırıldığında, işlemlerin kinematik ve dinamik yapısının benzer olup talaş akışı ve kesme sıcaklığı dağılımının aynı şekilde olduğu görülür.

## Slide 57
DELİK DELME İŞLEMİ
Prensip olarak delme işlemi ile tek ağızlı takımla (tornalama, planyalama) talaş kaldırma olayı arasında bir fark yoktur.
Ancak delik işlemede, talaşın tahliyesi ve kesme sıvısı kullanımı daha zor, talaş ile helis kanallar ve matkap ile işlenen yüzeyler arasında sürtünme daha büyük ve talaş açısı ağız boyunca değişiklik gösterir.
Bu yüzden ağız boyunca farklı kesme şartlarının oluştuğu göz önünde tutulursa, matkapla talaş kaldırma işleminin tek ağızlı takıma göre çok daha karmaşık ve ağır koşullarda meydana geldiği sonucuna varılır.

## Slide 58
DELİK DELME İŞLEMİ
Silindirik saplı matkaplar çapı 16 mm ye kadar imal edilir ve mandrenlerle tezgaha bağlanır. Çapı 16 mm den büyük matkaplar konik saplı yapılır ve mors kovanları ile tezgaha bağlanır.
Delik delme işlemi, talaşlı üretim tekniklerinden biri olup matkap adı verilen kesici takımlarla metal ya da metal dışı iş parçalarının üzerine silindirik delik açma işlemidir.
Matkap çeşitleri
Mandren

## Slide 59
DELİK DELME İŞLEMİ
Doluya delik delme: Doluya delik delme en yaygın delik delme yöntemidir. Bu yöntemle katı maddeye tek işlemde önceden belirlenmiş bir çapta delik açılır.
Delik büyültme: Delik büyütme genellikle daha büyük delik çapları için kullanılır. Bu metot doluya delik delme kadar güç harcama gerektiren bir metot değildir.
Delik büyütme takımı bütün çapı işlemez, sadece deliğin çevresindeki bir halkayı işler. Bütün malzemeyi talaş olarak kaldırmak yerine matkabın merkezi deliğin merkezinde boş olarak kalır. Bu işlem delik içi uygulamaları içindir.

## Slide 60
DELİK DELME İŞLEMİ
Havşa açma: Kademeli delik işleme deliğin girişinde talaş kaldıran özel olarak tasarlanmış bir takımla mevcut deliğin genişletilmesidir. Havşa silindirik veya konik olabilir.
Raybalama: Raybalama mevcut deliğin son (ince) işlemidir. Bu işlem yüksek yüzey kalitesi ve dar toleranslar sağlamak için yapılır.

## Slide 61
MATKAP TEZGAHINDA YAPILAN İŞLER
Silindirik delik delme
Konik havşa açma
Silindirik havşa açma

## Slide 62
İŞ MİLİNDEN MANDREN VE MATKAPLARIN SÖKÜLMESİ

## Slide 63
MATKAP ÇEŞİTLERİ
Punta matkabı
U- Drill
Namlu matkabı

## Slide 64
SÜTUNLU MATKAP TEZGAHININ KISIMLARI

## Slide 65
RADYAL MATKAP TEZGAHI VE KISIMLARI

## Slide 66
ÇOK MİLLİ MATKAP TEZGAHI
Çok milli matkap tezgâhları aynı anda birden fazla delik delmek için kullanılır. Bu tip matkaplar çalışma süresini önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda her seferinde aynı ölçü ve tolerans değerlerine sahip delik desenleri üretir.
Tezgâhın millerine aynı ölçüde matkaplar takılarak kullanılabildiği gibi farklı çaplara sahip matkaplarda takılarak kullanılabilir. Bu özelliklerinden dolayı çok milli matkaplar kütle üretiminde kullanılır.

## Slide 67
MATKAP TEZGAHINDA DELME VE İŞ PARÇASI BAĞLAMA

## Slide 68
HELİSEL MATKABIN KISIMLARI VE KESME HIZI HESABI
V= Kesme hızı m/dk
D= Matkap çapı mm
N= Devir sayısı dev/dk

## Slide 69
KESME HIZI TABLOSU
HSS ve Sert metal matkapların bazı gereçler için kesme hızı aralıkları ve matkap uç açıları
Kesme Hızı (m/dk) ve Uç Açıları |  |  | 
İş Parçası | Seri Çelik (HSS) | Sert Metal | Uç Açıları
Döküm | 14-22 | 16-50 | 118o
Çelik (Orta sert) | 25-28 | 70-100 | 118o
Bronz | 35-120 | 85-140 | 130o
Pirinç | 45-130 | 95-150 | 130o
Bakır | 60-150 | 110-184 | 120o-125o
Alüminyum | 86-180 | 125-190 | 140o

## Slide 70
MATKAPLA DELMEDE İŞLEME ZAMANI HESABI
Kesme hızı belli ise
Devir sayısı belli ise
V: Kesme hızı (m/dk)
s: İlerleme (mm/dev)
N: Devir sayısı (dev/dk)
D: Matkap çapı (mm)
L: Delme uzunluğu (mm)
118o uç açılı matkaplar için L=l+0.3 D
130o ve 140o uç açılı matkaplar için L=l+0.2 D
80o ye kadar uç açılı matkaplar için L=l+0.6 D

## Slide 71
RAYBA ÇEKME
Matkapla delinmiş veya delik işleme takımlarıyla ölçüye getirilmiş deliklerin yüzey kalitelerini artırmak ve ölçü tamlığı sağlamak amacıyla elde veya makinede yapılan bir yüzey bitirme işlemidir.
Rayba işlem süresince kesme yönünde döndürülür asla geri çevrilmez.
İçerisinde kama kanalı veya yağ kanalı bulunan deliklerde helisel oluklu raybalar kullanılmalıdır.

## Slide 72
RAYBA ÇEŞİTLERİ
Düz Kanallı Rayba
Helisel kanallı rayba

## Slide 73
RAYBA ÇEŞİTLERİ
Ayarlanabilen Rayba
Pim koniği rayba

## Slide 74
RAYBA ÇEŞİTLERİ
Düz ve Helisel Kanallı Makine Raybaları

## Slide 75
RAYBA AÇILARI VE RAYBA ÇEKME YÖNTEMİ
Rayba Açıları
Elde Rayba Çekme

## Slide 76
TORNADA RAYBA ÇEKME

## Slide 77
VİDALAR
Bir dik kenarı bir silindirin çevresine eşit olan dik üçgende, bu dik kenarın silindirin çevresine sarılmasıyla üçgenin hipotenüsünün oluşturduğu eğriye helis denir. Vidalar bu helis çizgisi boyunca açılan üçgen, kare ve trapez gibi profillerden meydana gelir. Dik üçgenin diğer kenarı adımı oluşturur.
Vida Helisel Oranı
Vida Elemanları

## Slide 78
KULLANMA YERLERİNE GÖRE VİDALAR
Kullanma Yerlerine Göre Vidalar
Bağlama Vidaları
Hareket ve Kuvvet Vidaları
Metrik vidalar
Metrik ince diş vidalar
Whitworth vidalar
Whitworth ince diş vidalar
Boru vidaları
Trapez vidalar
Testere vidalar
Yuvarlak vidalar
Kare vidalar
Diş biçimlerine göre vidalar

## Slide 79
ELDE VİDA AÇMA
El ile vida açmada iç vidalar kılavuzlarla, dış vidalar paftalarla oluşturulur.
Kılavuz çekme işlemi 3 lü takım halinde bulunan kılavuz ve kılavuz kolu kullanılarak yapılır.
Pafta çekme işlemi tek parçadan oluşan pafta ve pafta kolu kullanılarak yapılır.
Kılavuz ve pafta çekme işlemleri el takımları kullanılarak yapılabildiği gibi matkap veya torna tezgâhı ile otomatik pafta ve kılavuz çekme aparatı kullanılarak ta yapılabilir.

## Slide 80
VİDA ÇEKME EL TAKIMLARI
3 lü el kılavuz takımı
Pafta
Kılavuz Kolu
Pafta Kolu

## Slide 81
KILAVUZ VE PAFTA ÇEKME
Metrik vidalar mm cinsinden adımı ve anma çapı ile tanımlanır.
Parmak sisteme göre yapılan vidalar parmaktaki diş sayısı ve anma çapına göre tanımlanır.
Elle kılavuz ve pafta çekerken takım sıkışmasını önlemek ve talaşları kırmak için kılavuz ve pafta ara sıra ters yönde döndürülür.

## Slide 82
METRİK VİDA NORMAL DİŞ TABLOSU

## Slide 83
WHITWORTH VİDA NORMAL DİŞ TABLOSU

## Slide 84
Kılavuz çekerken vida sonuna ulaşıldığında aparat ters yönde dönerek kılavuz geri çekilir.
Pafta çekerken vida sonuna ulaşıldığında pafta lokması diş üstü çapından daha büyük çapa açılır ve pafta geri çekilir.
Otomatik kılavuz çekme aparatı
Otomatik pafta çekme aparatı
OTOMATİK KILAVUZ VE PAFTA ÇEKME APARATLARI

## Slide 85
Metrik ve Whitworth normal ve ince diş vidalar hem elde hem de tezgahta açılırken Hareket ve kuvvet ileten vidalar sadece tezgahta açılır.
Tornada kılavuzla vida çekme
Tornada pafta ile vida çekme
VİDA ÇEKME İŞLEMLERİ

## Slide 86
Doç. Dr. Turgut Gülmez, Talaş Kaldırmanın Teorisi
Fatih ALİBEYOĞLU, İmal Usulleri 1
Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP Modülleri, Makine Teknolojileri
İnternet ortamı, Anonim.
Cutting Tool Geometries - SME
KAYNAKLAR